## Slide 1: O que são? Os silos são instalações rurais ou industriais, com a finalidade básica de armazenar, a granel, produto sólido, granular ou pulverulento, possibilitando o mínimo de influência do meio externo com o ambiente de estocagem, com o objetivo de manter inalteradas as características físicas, químicas e biológicas do produto, durante o período de armazenagem.

## Slide 2: Projetos
Para que um silo seja projetado e construído, é necessário seguir alguns requisitos que, em geral, constituem de normas e especificações; Devido à complexidade do comportamento de cargas de um silo estas normas estão sendo rediscutidas por especialistas. No Brasil apesar de existirem especialistas, não há normas específicas que orientem os projetistas

## Slide 3: Brasil
Há de se destacar que no Brasil, a grande maioria dos silos construídos é metálico, e de grande porte;
O que não condiz com a realidade do nosso país, formado em sua grande maioria por pequenos e médios produtores,

## Slide 4: Concreto
Silos de concreto pré-moldado
Usualmente são moldados “in loco”, mas podendo ser pré-moldado,
O concreto pode ser utilizado em todas as estruturas:
Fundação
Paredes
Cobertura

## Slide 5: Fluxograma de processamento

## Slide 6
Etapas do processamento e classificação geral,
aula 09/03/216

## Slide 12
ÂNGULO DE TALUDE
TIPOS/FORMAS DE ÂNGULO DE TALUDE

## Slide 13
.1. Horizontal
É o ângulo formado pelos grãos com o plano horizontal, quando descarregados numa superfície plana. Alguns grãos tendem a ocupar a maior área possível, formando ângulo de talude horizontal pequeno, e outros não. Isto se deve a propriedades intrínsecas dos grãos e aos fatores ambientais.
.2. Vertical
É o ângulo formado pelos grãos com o plano vertical, como uma parede, quando descarregados em um recipiente ou silo. Similarmente ao ângulo de talude horizontal, alguns grãos tendem a escorrer o máximo possível, formando ângulo de talude vertical grande, pelas mesmas razões do ângulo horizontal.
Os ângulos de talude horizontal e vertical são complementares; sua soma equivale a 90º. Em grãos que formam ângulo de talude horizontal pequeno, o ângulo de talude vertical é grande e vice-versa.
(complementares)
ÂNGULO DE TALUDE

## Slide 14
. FATORES QUE INTERFEREM NO ÂNGULO DE TALUDE
Formato, dimensões, tegumento, integridade física; integridade biológica, integridade sanitária; impurezas e/ou matérias estranhas e umidade, pois ela confere adesividade à superfície dos grãos, são fatores que fazem variar o ângulo de talude dos grãos.
. CONSEQÜÊNCIAS DO ÂNGULO DE TALUDE
. O ângulo de talude é diretamente proporcional ao atrito
É, por isso, inversamente à capacidade de escorrimento.
O menor ângulo de talude ocorre em grãos esféricos, grandes, lisos, sadios, íntegros, limpos e secos.
Capacidade estática dos silos
A capacidade de carga de uma unidade a granel é inversamente proporcional ao ângulo do talude; aumentando o ângulo do talude, diminui o volume útil do cone.
Volume útil do silo = Volume do cilindro + Volume do cone

## Slide 15: Gráfico de Shed.
Pressão estática
A pressão estática equivale à resistência que a massa de grãos oferece à passagem do ar, devendo ser maior no plenum do silo para permitir a passagem do ar na aeração por insuflação ou na secagem. A pressão estática depende da espécie de grão, das impurezas, da umidade e do fluxo de ar.
Figura Gráfico de Shed.

## Slide 16
Subgrupodo arroz | Comprimento (mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | Relação comprimento/largura | Peso de 1000 grãos (g)
BR ‑IRGA 410 (Classe grãos longo-finos) |  |  |  |  | 
Em casca | 9,64 | 2,57 | 2,12 | 3,75 | 27,13
Integral | 7,32 | 2,29 | 1,90 | 3,19 | 21,12
Polido | 6,36 | 2,04 | 1,80 | 3,11 | 19,18
EMBRAPA-6 (Classe grãos longo-finos) |  |  |  |  | 
Em casca | 8,90 | 2,35 | 1,94 | 3,78 | 23,34
Integral | 6,37 | 2,06 | 1,81 | 3,09 | 18,77
Polido | 6,07 | 1,94 | 1,73 | 3,13 | 17,21
IAS 12-9 (Classe grãos médios) |  |  |  |  | 
Em casca | 6,92 | 3,21 | 2,32 | 2,16 | 24,42
Integral | 4,90 | 2,86 | 2,03 | 1,71 | 19,63
Polido | 4,61 | 2,74 | 1,97 | 1,68 | 18,07

## Slide 17
Grão | Meses de armazenamento |  |  | 
 | 06 | 12 | 24 | 60
1. Feijão | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5
2. Milho | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0
3. Trigo, sorgo, arroz, centeio, aveia, triticale | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5
4. Azevém | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0
5. Soja | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5
6. Amendoim | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0
7. Canola/colza | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0

## Slide 18: Para o cálculo do fator teórico da perda de peso, nas operações de pré-limpeza ou de limpeza (Figura 11), é possível ser utilizada a equação 1
:
Equação 1:
Q.i.r. (%) = P.i.p. - . P.i.p., onde:
Q.i.r. = quantidade de impurezas/matérias estranhas a serem removidas;
P.i.p. = peso inicial do produto ou peso do produto sem limpeza;
I.i. = percentagem de impurezas do produto, antes da limpeza;
l.f. = percentagem de impurezas do produto, após a limpeza;
Para o cálculo do fator teórico da perda de peso, em água, na operação de secagem, é possível ser utilizada a equação 2:
Equação 2:
Q.a.r. (%) = P.i.p. - . P.i.p., onde:
Q.a.r. = quantidade de água a ser removida;
P.i.p. = peso do produto úmido ou peso do produto, antes de secagem;
U.i. = percentagem de umidade do produto, antes da secagem;
U.f. = percentagem de umidade do produto, após a secagem.
A variação de peso de produto, na operação de limpeza, não é representada apenas pela diferença proporcional de impurezas e/ou matérias estranhas entre o produto antes da operação e após essa (perda teórica, calculada pela Equação 1). Quando da remoção das impurezas, ocorre a saída de alguns grãos (principalmente os malformados, os leves e alguns quebrados) juntos com os materiais de descarte, ocasionando o que se denomina “perda por arraste”, cujo percentual pode ser determinado por avaliações periódicas dos materiais de descarte pelas “bicas” das máquinas de pré-limpeza ou de limpeza, juntamente com as avaliações dos “leves”, arrastados pelo ar.

## Slide 19
Grão | Sistema de secagem |  |  | 
 | Estacionário** | Intermitente | Contínuo | Seca-aeração***
Arroz | 30-40 | 70-115 | - | 60-80
Trigo, sorgo, centeio, triticale | 45-50 | 70-110 | 70-120 | 70-90
Milho, soja | 50-60 | 80-120 | 90-130 | 79-90
Feijão | 45-55 | 80-100 | 80-110 | 60-80
Temperatura (ºC) do ar de secagem, na entrada do secador, em diferentes sistemas tecnificados de secagem de grãos*.

## Slide 20
A secagem contínua pode utilizar temperaturas do ar de 70 a 130ºC, na entrada de secador (Figuras 13 e 14), desde que os grãos não contenham muitas impurezas e/ou materiais estranhos, e que seja feita inspeção diária e remoção de poeiras, para evitar incêndio. Na secagem pelo sistema seca-aeração, podem ser empregadas temperaturas de 60 a 90°C no ar de entrada nas câmaras de secagem, e um período mínimo de repouso de quatro e máximo de doze horas. No caso de sementes, a temperatura da massa não deve ultrapassar 40°C.
Secador contínuo.

## Slide 21: A secagem intermitente
A secagem intermitente pode utilizar temperaturas de 70 a 100ºC, na entrada do secador (Figuras 15 e 16), quando os grãos estiverem muito úmidos, e de até 120°C, no final do processo, observados os mesmos cuidados quanto a incêndios, comentados na secagem contínua. Se em sementes, a temperatura do ar não deve exceder de 70°C e nem a da massa de sementes os 40ºC.

## Slide 22
Nos métodos intermitentes, as operações de carga e descarga não são simultâneas e o contato entre ar e grãos é descontínuo, só havendo contato dos grãos com o ar aquecido na câmara de secagem, deixando de haver esse contato durante as passagens dos grãos na descarga, no elevador e na câmara de equalização (também denominada câmara de repouso, embora alguns a denominem impropriamente de câmara de resfriamento. Nessa câmara, não havendo renovação de ar, não há mudança de energia no sistema, ocorrendo predominância de difusão de água do interior para a periferia dos grãos, podendo haver alguma evaporação da água periférica e início de condensação no ar intersticial, se a relação de intermitência for muito alta).