## Slide 1
DEFINIÇÃO E FINALIDADES
Os silos são construções destinadas ao armazenamento e conservação de grãos secos, sementes, cereais e forragens verdes.

## Slide 2
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-43662009000700023&script=sci_arttext
Blocos de concreto para construção modular de silos cilíndricos
Silos e sua construção
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0071- 2761948000100001&script=sci_arttext
Bibliografia

## Slide 3
Nosso estudo será centrado em silos metálicos para grãos

## Slide 4: Geometria do Silos
A) silos esbeltos: H/D ≥ 1,5
B) silos Baixos H/D≤ 1,5
C) silos Horizontais: Dimensões horizontais é predominante.
*D- diâmetro h
*H- altura do silo

## Slide 5: Classificação
Quanto a aplicação.
- Silo pulmão ou de carga.
- Silo armazenador.
- Silo secador.

## Slide 6: Quanto a forma do fundo.
- SILO FUNDO PLANO.
- SILO FUNDO NÃO PLANO (cônico centrado ou excêntrico, piramidal, inclinado).

## Slide 7: Quanto ao material.
- SILO METÁLICO (chapa preta ou galvanizada, lisa ou corrugada).
- SILO DE CONCRETO.
- SILO DE MADEIRA.
- SILO DE ALVENARIA.

## Slide 8: Quanto a posição relativa do fundo com o nível de referência.
- SILO ELEVADO.
- SILO ENTERRADO.
- Quanto ao modo de esvaziamento.
- SILO DE ESVAZIAMENTO CENTRADO.
- SILO DE ESVAZIAMENTO EXCÊNTRICO.
- SILO DE ESVAZIAMENTO POR MÚLTIPLAS SAÍDAS

## Slide 9: Quanto a entrada de ar
A) silos Herméticos
B) Silos não-herméticos

## Slide 10: Propriedades Físicas do Produto armazenado
Peso Específico (ᵧ )
Granulometria
Ângulo de repouso do produto (ᵩr)
Ângulo estático de atrito interno (ᵩ i)
Efetivo ângulo de atrito interno (ᵩe)
Ângulo cinemático (dinâmico) de atrito (ᵩw) entre o produto armazenado e o material da parede (aço liso, aço rugoso, plático, madeira, concreto polido eoutros)

## Slide 11: ÂNGULO DE ATRITO INTERNO ( )
ângulo de inclinação da linha de corte da massa ensilada sob pressão com a horizontal, na representação gráfica que tem as tensões de cisalhamento como ordenada e as tensões normais como abcissa. No cálculo da pressão horizontal utilizamos o ângulo de atrito interno mínimo; caso este seja desconhecido podemos usar o mesmo valor do ângulo de talude natural; no cálculo da pressão vertical e de atrito utilizamos o ângulo de atrito interno máximo.

## Slide 12: ÂNGULO DE ATRITO GRÃO PAREDE ( ’)
ângulo cujo arco tangente ‚ a relação entre a força de atrito e força horizontal exercida pelos grãos sobre a parede.
O lugar geométrico de deslizamento na parede (WYL), para produtos de fluxo livre, pode ser obtido por uma linha direta que passa pela origem. No caso de produtos coesivos, no qual o fluxo não flui livre, o lugar geométrico de deslizamento na parede (WYL) é uma reta que intercepta o eixo das ordenadas no diagrama σw x τw, apresentando uma ordenada de valor (cw).

## Slide 13: ÂNGULO DE TALUDE NATURAL ( α )
a massa de grãos ao ser descarregada sobre uma plano horizontal se acumula de forma cônica, define-se ângulo de talude natural de uma massa de grãos, que depende do formato e do tamanho destes, como sendo a inclinação da superfície lateral em relação ao plano horizontal.

## Slide 14: PESO ESPECÍFICO APARENTE ( )
define-se peso específico aparente de uma massa de grãos, como sendo a relação entre o seu peso total e o volume total.
Valores de peso específico a 13% de umidade Grãos Peso específico (kg/m3). Arroz com casca 580 a 620 arroz descascado 750 a 820; amendoim descascado 340 a 420.

## Slide 15: : PLANOS DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO, ALTURA E ORDENADA DE PROFUNDIDADE DA MASSA ENSILADA

## Slide 16
Silo de Fundo Plano

## Slide 17: SILO FUNDO NÃO PLANO

## Slide 18: PARTES E SISTEMAS DE UM SILO VERTICAL METÁLICO
COBERTURA :
-fechamento superior do silo.
- Flash (cumeeira).
- Anel de sustentação.
- Chapas da coberturas (telhas).
- Respiros.
- Porta de visita.
- Escada da cobertura.
- Estrutura de sustentação da cobertura.
- Estrutura de sustentação da termometria.
- Anel externo de pró-tensão.
- Espalhador de cereal.
- Elementos de fixação e vedação

## Slide 19: Corpo Do Silo
- fechamento lateral do silo.
- Chapas corrugadas ou lisas de espessura variável.
- Porta de visita.
- Escada do corpo.
- Elementos de fixação e vedação (parafusos com arruela acoplada DIN 267 grau 8.8 ou SAE grau 5, porcas,
arruelas lisas e arruelas de vedação de polietileno e
filetes de massa de calafetar).
- Montantes ou colunas.
- Costura de fixação e vedação horizontal e vertical.
- Chumbadores do silo na base

## Slide 20: Imagens: Silos interno e externo

## Slide 21: FUNDO
fechamento inferior do silo.
- Rosca descarregadora.
- Rosca varredora.

## Slide 22: BASE
estrutura que transfere as cargas verticais para o solo.
Obs.: Considera-se para o seu dimensionamento que a carga sobre o anel é 40% da soma do peso próprio do silo e o peso da capacidade estática de grão.

## Slide 23: Base

## Slide 24: SISTEMA DE AERAÇÃO
sistema que movimenta o ar na massa ensilada.
- Ventiladores.
- Reduções.
-Dutos ou fundo falso perfurado.
- Chapas perfuradas(mínimo de 10% de área aberta).

## Slide 25: SISTEMA DE TERMOMETRIA:
sistema que mede a temperatura da massa ensilada.
- Central ou portátil.
- Cabos com resistência a tração de 1250 kgf para 28 metros e 2500 Kgf para 50m com peso na extremidade inferior para ficarem na vertical no carregamento do silo.
- Sensores com distância aproximada de3 a 4 m.
- TERMISTOR ou TERMOPAR(cobre/constantan)Norma
DIN 43710.

## Slide 26: DIMENSIONAMENTO DE UM SILO VERTICAL METÁLICO
- Terminologia.
.- Raio hidráulico (Rh): Quociente entre a área da seção trans­versal e o perímetro da mesma.
- Pressão de enchimento: pressão (horizontal e vertical) exer­cida pela massa de grãos sobre os componentes do silo durante o seu enchimento.
- Pressão de esvaziamento: pressão (horizontal e vertical) exer­cida pela massa de grãos sobre os componentes do silo durante o seu esvaziamento.
- Pressão horizontal: componente horizontal da pressão exercida pelos grãos sobre a parede do silo.
- Pressão vertical: componente vertical da pressão exercida pe­los grãos sobre a seção transversal do silo.
- Força de atrito: carga vertical que atua ao longo das paredes do silo devido ao atrito grão-parede.
- Coeficiente de empuxo: relação entre a pressão horizontal e a pressão vertical.

## Slide 27: Teoria de Reimbert para cálculo das pressões exercida pelos grãos, sobre as paredes de um silo esbelto.

## Slide 28: Criar exemplo em aula
Estudos das pressões
Inicialmente as teorias que definiam como as pressões atuavam em uma massa de grãos armazenados, são em boa parte, baseadas no principio de Rankine, desenvolvido inicialmente para mecânica dos solos, que considera as pressões (vertical e horizontal) como tensões principais, considerando também os coeficientes de pressão ativos e passivos (Ka ,Kp) e o ângulo de atrito interno (ᶲi), como os principais parâmetros que atuam sobre a massa armazenada.

## Slide 29: Lembrando....Considere água-hidrostática
A pressão no interior de um líquido varia com a profundidade de acordo com a seguinte equação:
p = p0 + ρ g h
onde p é a pressão observada à profundidade h, medida a partir da superfície do líquido, p0 é a pressão reinante acima da superfície do líquido (no caso de a pressão atmosférica não ser desprezível, é necessário acrescentar o valor da sua pressão), ρ é a densidade do líquido e g é a aceleração local da gravidade. Existem muitos experimentos que podem demonstrar a dependência da pressão de um líquido com a profundidade.

## Slide 30: Lembrando a física....

## Slide 31: CÁLCULO DA PRESSÃO MANOMÉTRICA E DA PRESSÃO ABSOLUTA
Um tanque de armazenamento de 12,0 m de profundidade está cheio de água. O topo do tanque é aberto ao ar. Qual é a pressão absoluta no fundo do tanque? Qual é a pressão manométrica?
IDENTIFICAR: água é quase sempre incompressível. (Imagine tentar usar um pistão para comprimir um cilindro cheio de água - é impossível!) Assim, podemos tratar a água como um fluido de densidade uniforme.

## Slide 32
O nível da parte superior do tanque corresponde ao ponto 2 na Figura 14.6, e o nível do fundo do tanque corresponde ao ponto I. Logo, a variável que queremos encontrar é P na Equação (14.6). O problema nos disse que h = 12,0 m; como o topo do tanque é aberto para a atmosfera, Po é igual a 1 atm = 1,0I X 10'5Pa. EXECUTAR: de acordo com a Equação (14.6), a pressão absoluta é

## Slide 33: P=Po+ρgh
1 pascal = 1 Pa = 1 N/m² = 0,101 971 621 3 Kgf/m²
101324.997664 N/m²= 1atm
1 g/cm³ = 1000 kg/m³
AVALIAR: quando um tanque possui um manômetro, ele normalmente é calibrado para medir a pressão manométrica e não a pressão absoluta. Como já comentamos, a variação da pressão na atmosfera em uma altura de poucos metros é desprezível.

## Slide 34: Teoria de Reimbert
Segundo Freitas (2001), em 1953, Marcel e André Reimbert apresentaram um método para calcular as pressões estáticas devidas ao produto armazenado. A formulação obtida tem como hipótese que a grandes profundidades z, a curva da pressão horizontal fica assintótica ao eixo vertical. Nesse caso a pressão horizontal alcança um valor máximo, a qual também apresenta uma lâmina do produto nessa profundidade, o equilíbrio é obtido considerando que a pressão vertical acima e abaixo da lâmina são iguais. Por conseguinte, o peso da lâmina, pw, é equilibrado pelo atrito com a parede.

## Slide 35: MODELO

## Slide 36: Cont.

## Slide 37: cont

## Slide 38: Exemplo do cálculo estrutural de um silo
.
Dimensionamento de um silo cilíndrico metálico com as seguintes características:
- Características geométricas do silo.
Altura total = 9,17 m.
Altura do cilindro, Pé direito = 6,72 m.
Altura do chapéu = 2,45 m.
Altura útil de cada anel = 0,84.
Número de anéis = 8.
Diâmetro do silo = 8,5 m.
- Características do material ensilado.
Material trigo.
Umidade inicial = 15 %.
Ângulo de talude natural (α) = 26°.
Ângulo de atrito interno (φ) = 25°.
Ângulo de atrito grão parede (φ') = 23,7°
Peso específico aparente(ϒ) = 770 Kgf/m3.
a) Verificação da esbeltez.????
H = ordenada de carga = 6,72 m.

## Slide 39: Pressões segundo Reimbert.
Pressão horizontal máxima.
Pressões horizontais unitárias.

## Slide 40: Continua o cálculo para os demais Z (altura de aneis)
z8 = 0,84 m Pz8 = 511,6 Kgf/m2
z7 = 1,68 m Pz7 = 924,5 Kgf/m2
z6 = 2,52 m Pz6 = 1262,5 Kgf/m2
z5 = 3,36 m Pz5 = 1542,8 Kgf/m2
z4 = 4,20 m Pz4 = 1942,8 Kgf/m2
z3 = 5,04 m Pz3 = 1976,5 Kgf/m2
z2 = 5,88 m Pz2 = 2146,3 Kgf/m2
z1 = 6,72 m Pz1 = 2292,9 Kgf/m2

## Slide 41: Corpo do silo metálico

## Slide 42: relações diâmetro silos metálicos

## Slide 43: Qual é operação?

## Slide 44: Exemplo

## Slide 47: PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS NAS PREDIÇÕES DAS PRESSÕES

## Slide 48: Força de Atrito

## Slide 49: Pressões dependem???

## Slide 50: Vento

## Slide 51: ISOPLETAS NBR 6123

## Slide 52: Rio Grande do Sul

## Slide 53: Carga do Vento em Silos

## Slide 54
As características dos ventos dependem das condições topográficas, meteorológicas e da distribuição de edificações e de obstáculos naturais na vizinhança do silo. O silo é classificado pela relação altura/diâmetro do corpo: curto (H/D < 0,5), médio ou intermediário (0,5 < H/D < 1,0) e longo (H/D > 1,5).

## Slide 55
Eng. Agríc. vol.24 no.3 Jaboticabal Sept./Dec. 2004-Comportamento aerodinâmico e efeito de enrijecimento externo em silos cilíndricos sob a ação do vento

## Slide 56: Dimensionamento Chumbadores

## Slide 57: Vento; ancoragem; chumbadores

## Slide 58: Diagramas

## Slide 61: Aplicação
Cálculo dos chumbadores.
Fvt = 60 x 9,17 x 8,5 = 4677 Kgf
Tv = = 3561,64 Kgf.
Número de chumbadores 16
Tração em cada chumbador Tv1 = = 445,21 Kgf
Seção do chumbador.
S = = 0,32 cm2 = 1/8”

## Slide 62: Resistência dos Materiais
O tirante está apoiado na estrutura de cobertura de um silo e em sua extremidade por um disco circular fixo como mostrado na figura. Se a haste passa por um furo de 40 mm de diâmetro, determinar o diâmetro mínimo requerido da haste e a espessura mínima do disco necessários para suportar uma carga de 20 kN. A tensão normal admissível da haste é σadm = 60 MPa, e a tensão de cisalhamento admissível do disco é σadm = 35 MPa.
1 Mpa= 1 000000 N/m² = 101971,6212978 Kgf/m²
1 Kgf/m²=9,81 N/m²= 0,0000098 MPa

## Slide 63
Diâmetro da haste: por verificação,
a força axial na haste é 20 kN,
assim, a área da seção
transversal da haste é dada por:

## Slide 64: Espessura da chapa

## Slide 65: Termos da fórmula

## Slide 66: Resistência ao cisalhamento da chapa

## Slide 67: Materiais e chapas silos metálicos

## Slide 68
Espessura da Chapa
Dimensionamento a tração e ao cisalhamento

## Slide 69
Espessura:
e1 altura Z1 = e 11

## Slide 70: Unidades Armazenadoras
Elementos de uma unidade armazenadora uma unidade de armazenagem apresenta elementos, dispostos de maneira a gerar um fluxo de estocagem, que quando adequadamente projetada, estruturada e gerenciada, deve ter por fim tratar os processos de recebimento, limpeza, secagem, armazenagem, e expedição de grãos, para tanto se fazem necessárias outras estruturas físicas e maquinários, que são:

## Slide 71: Estruturas
Estruturas físicas:
Moega;
Silos pulmões;
Silos armazenadores ou graneleiros;
Maquinários:
Máquinas de pré-limpeza;
Máquinas de limpeza;
Transporte Vertical (Elevador);
Secadora;

## Slide 72: Fluxograma

## Slide 73: ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

## Slide 74: UBG- fluxograma de projeto
1 Moega rodoviária
2 Torre
3 Armazém graneleiro
4 Silo pulmão
5 Tulha ferroviária
6 Moega ferroviária
7 Tulha rodoviária
8 Armazém de fertilizantes

## Slide 75: Pressões

## Slide 76: Pressões

## Slide 77: Pressões

## Slide 78: Pressões

## Slide 79: Pressões

## Slide 80: Artigo
ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL DAS
PRESSÕES EM SILOS DE BAIXA RELAÇÃO
ALTURA/DIÂMETRO E FUNDO PLANO

## Slide 81: Objetivo
Estudo teórico e experimental das pressões em silos cilíndricos de baixa relação altura/diâmetro e fundo plano para armazenamento de produtos de fluxo livre com a finalidade de propor um modelo empírico para a previsão das pressões devidas ao produto armazenado nestas unidades.

## Slide 82: Material e Métodos
Silo Protótipo
baixa relação altura/diâmetro (h/d=0,98) e fundo plano, milho como produto armazenado
Foram realizados dois ciclos (ensaios) completos de carregamento-armazenamento-descarregamento com a capacidade máxima de armazenamento do silo.
Transilagem do milho: correia transportadora e elevador de caçamba
40 ton/hora – 8 h

## Slide 83: Material e Métodos
Silo Piloto
Areia como produto armazenado
Foram realizados um total de 12 ciclos completos de carga-armazenamento-descarga sendo 4 com a relação h/d = 0,98; 4 com h/d = 1,25 e 4 com h/d = 1,49.
7,2 ton
Montadas 2 partes do corpo do silo
Foram utilizados cerca de 10m3 de areia grossa,
A areia foi seca ao ar e ensacada na medida em que eram realizados os ensaios para cada uma das relações h/d.

## Slide 84: Material e Métodos
Silo Piloto

## Slide 85: Material e Métodos
Silo Piloto
9,2 ton
11 ton
3 horas para carregamento
4 horas para carregamento
montada a terceira parte do corpo do silo e o cone de cobertura

## Slide 86: Material e Métodos
O silo foi montado sobre uma plataforma de madeira com altura de 1,80m de modo a facilitar o descarregamento do produto. Primeiramente foi construída uma base de concreto armado para sustentação da plataforma e do silo. O piso da plataforma é de compensado de madeira de 18mm de espessura e longarinas de ipê de 6x16cm. Centralmente foi feito um furo de 15cm de diâmetro para fixação do registro de descarga . De modo a facilitar os trabalhos de montagem do silo nessa fase inicial, primeiramente ele foi montado no nível da base de concreto e depois levado para cima da plataforma, sendo nela fixado através de parafusos e porcas em todo o seu perímetro.

## Slide 87: Material e Métodos
Ao final de cada carregamento a superfície do produto era nivelada e o produto armazenado por cerca de 16 horas.
De modo a agilizar o descarregamento foi colocada sob a válvula de descarga uma calha de modo que a mesma trouxesse a areia descarregada para fora da plataforma, de onde era recolhida em sacos de aninhagem da mesma forma que nos ensaios da relação h/d=0,98.
No início de cada descarregamento a válvula de descarga era aberta com a máxima vazão para que fosse verificada a ocorrência de sobrepressões.

## Slide 88: Material e Métodos
Silo Piloto

## Slide 89: Resultados e Discussão
Normas europeias ISO 11697/95 e ENV 1991-4/95, foram determinados o limite inferior e o limite superior das propriedades físicas dos produtos, de modo a obter-se a combinação mais desfavorável de carregamento na estrutura, considerando as possíveis mudanças das propriedades do produto com o tempo e as variações das amostras.
O milho apresentou um teor de umidade de 13,9% e a areia foi classificada como grossa pelo ensaio de granulometria.

## Slide 90: Resultados e Discussão
Para o milho e para a areia, adotando–se a formulação de Hartmann que é considerada de consenso entre os pesquisadores (CALIL JR, 1990) para silos metálicos de chapa de aço ondulada.

## Slide 91: Resultados e Discussão
Ensaios do silo protótipo

## Slide 92: Resultados e Discussão

## Slide 93: Resultados e Discussão

## Slide 94: Resultados e Discussão

## Slide 95: Resultados e Discussão
Sem exceção, todas as células de pressão registraram aumentos de pressão durante o período de repouso do produto.
No ensaio 1, as células do fundo do silo tiveram um acréscimo de pressão em média de 18% e as células da parede 24%, durante o período de armazenamento.
No ensaio 2, o acréscimo de pressão nas células do fundo do silo foi em média 8% e, nas células da parede, 26%.
Observa-se, também, para as células do fundo do silo, que os valores medidos pelas células simétricas variaram durante as fases de carregamento e descarregamento, o que é justificado pela natureza aleatória das pressões em função da forma de carregamento e do produto armazenado.
Algumas células registraram sobrepressão no início do descarregamento, mais notadamente nas paredes do silo.

## Slide 96: Resultados e Discussão

## Slide 97: Resultados e Discussão
Acréscimo de até 10% na pressão vertical atuante no fundo do silo e de até 16% na pressão horizontal atuante na parede na fase de descarregamento.
Observa-se, também, que a região crítica sujeita a sobrepressões na parede se situa entre as células 8 e 9 e corresponde, aproximadamente, ao terço inferior da parede.

## Slide 98: Resultados e Discussão
Pressão horizontal: análise e discussão

## Slide 99: Resultados e Discussão
Pressão horizontal: análise e discussão
Os valores obtidos experimentalmente não apresentaram comportamento assintótico em relação ao eixo da profundidade para a relação h/d ensaiada e ficaram relativamente próximos dos valores obtidos com o modelo linear de Rankine- Calil, com os valores médios das propriedades físicas do milho, propriedades essas que possuíam no momento do ensaio.
A curva limite superior é aquela que irá produzir a situação mais desfavorável em relação às propriedades dos produtos, durante toda a vida útil do silo e para qual deverá ser projetado

## Slide 100: Resultados e Discussão
Duas hipóteses: com a combinação mais desfavorável das propriedades físicas do produto (limite superior) e com a combinação menos desfavorável (limite inferior), para a análise comparativa anterior

## Slide 101: Resultados e Discussão
Com exceção da norma inglesa BMHB, as demais normas adotam, para a previsão das pressões horizontais, o modelo de Janssen também para silos de baixa relação altura/diâmetro. Como, neste caso, as propriedades físicas dos produtos foram obtidas experimentalmente, o elemento diferenciador é o parâmetro K, proposto por cada uma das normas. As normas ENV e ISO adotam a mesma formulação para esse parâmetro; as normas DIN e AS, embora adotem formulações bastante diferenciadas, obtiveram valores iguais, pelo fato do ângulo de atrito interno do produto, φi, ser igual ao ângulo de atrito com a parede, φw.
As formulações para o parâmetro K, propostas pelas normas ENV-ISO e DIN, diferenciam entre si de 10%, o que levou à pequena diferença verificada.

## Slide 102: Resultados e Discussão
Boa correlação o que indica que, para a relação h/d analisada (0,98), o modelo linear de Rankine-Calil pode ser adotado. A diferença percentual entre os valores obtidos com a regressão linear e o modelo de Rankine-Calil, nesse caso, é de 7,8%.

## Slide 103: Resultados e Discussão
Pressões Verticais no Fundo do Silo: Análise e Discussão
baixas pressões pela posição
sobre a tela metálica no túnel
de descarga, portanto não
serão considerados

## Slide 104: Resultados e Discussão

## Slide 105: Resultados e Discussão
Silo piloto

## Slide 106: Resultados e Discussão
Pressões Horizontais: Análise e Discussão

## Slide 107: Resultados e Discussão

## Slide 108: Resultados e Discussão

## Slide 109: Resultados e Discussão
Os modelos de Airy, Janssen e M &R Reimbert não se mostraram adequados aos valores obtidos experimentalmente para as pressões horizontais na parede do silo, na região correspondente, aproximadamente, ao último terço da altura (CP7, CP8, CP12, CP9).
Os valores obtidos com o modelo linear de Rankine-Calil se afastam muito dos valores experimentais, à medida que aumentou a relação h/d.
O modelo de Bischara mostrou-se bastante ajustado aos valores experimentais.

## Slide 110: Resultados e Discussão

## Slide 111: Resultados e Discussão

## Slide 112: Resultados e Discussão

## Slide 113: Resultados e Discussão
Duas hipóteses: com a combinação mais desfavorável das propriedades físicas da areia (limite superior) e com a combinação menos desfavorável (limite inferior), para a análise comparativa anterior

## Slide 114: Resultados e Discussão

## Slide 115: Resultados e Discussão

## Slide 116: Resultados e Discussão
Observa-se que, comparativamente às normas analisadas, a formulação proposta foi a que se mostrou mais adequada para a previsão das pressões horizontais em silos de baixa relação altura/diâmetro, com h/d>1; para relações h/d≤1,0, a formulação de Rankine-Calil é a que se apresenta mais indicada.

## Slide 117: Resultados e Discussão
Pressão vertical na base do silo piloto: Análise e discussão

## Slide 118: Resultados e Discussão

## Slide 119: Resultados e Discussão

## Slide 120: Resultados e Discussão
Embora a superfície livre do produto, nas três relações h/d ensaiadas, fosse plana, observa-se que as pressões verticais na região central do fundo do silo foram sempre maiores do que as pressões junto à parede, de certa forma semelhante aos valores obtidos com a formulação da norma australiana para silos de fundo plano.

## Slide 121: Resultados e Discussão

## Slide 122: Resultados e Discussão

## Slide 123: Resultados e Discussão

## Slide 124: Resultados e Discussão
Observa-se, nos gráficos e na tabela, que o modelo empírico proposto, comparativamente ao conjunto dos valores experimentais, faz uma boa previsão das pressões verticais na base do silo.

## Slide 125: Resultados e Discussão
Desempenho do modelo empírico proposto para as pressões verticais em silos que não tenham a superfície livre do produto nivelada e, também, com outro produto diferente da areia.

## Slide 126: Resultados e Discussão
No gráfico e na tabela, observa-se que o modelo empírico proposto, comparativamente aos outros modelos, também apresenta uma boa estimativa das pressões verticais na base do silo protótipo.

## Slide 127: Conclusões
EM RELAÇÃO ÀS PRESSÕES HORIZONTAIS NAS PAREDES
A análise comparativa realizada com as principais normas internacionais mostraram a existência de diferenças bastante significativas entre os valores obtidos, considerando a combinação mais desfavorável das propriedades dos produtos.
Na condição estática, ocorreram diferenças de até 32% enquanto, na dinâmica, de até 77%.

## Slide 128: Conclusões
Os modelos de Airy, Janssen e M & A Reimbert não se mostraram adequados para a previsão das pressões horizontais na parede do silo na situação de carregamento, tanto no silo protótipo quanto em nenhuma das relações h/d ensaiadas no silo piloto.
No silo protótipo, os valores experimentais chegaram a ser maiores que os obtidos com os modelos acima citados: 136, 70 e 48%, respectivamente.
No silo piloto, os valores experimentais foram maiores que os modelos de Airy, Janssen e M & A Reimbert, em média, para as três relações h/d ensaiadas: 103, 67 e 54%, respectivamente.

## Slide 129: Conclusões
A maioria das normas internacionais adota a teoria de Janssen para a determinação das pressões horizontais, mesmo para silos de baixa relação altura/diâmetro ou, como no caso da norma inglesa, que adota uma formulação semelhante a de M & A Reimbert, resultando que nenhuma delas se mostrou adequada para a previsão das pressões horizontais, sobretudo no terço inferior da parede do silo, tanto no silo protótipo quanto no silo piloto, nas três relações h/d ensaiadas.

## Slide 130: Conclusões
Considerando a combinação mais desfavorável das propriedades dos produtos, na profundidade máxima, os valores experimentais chegaram a ser maiores que os obtidos com as normas analisadas em até 110% no silo protótipo e, no silo piloto, de até 53%, na relação h/d=0,98; 43%, na relação h/d=1,25 e 46%, na relação h/d=1,49.
As diferenças percentuais acima obtidas entre os valores teóricos e os experimentais é uma das razões do grande número de acidentes com silos de baixa relação altura/diâmetro que ocorrem em todo o mundo.

## Slide 131: Conclusões
Tendo em vista os valores experimentais obtidos tanto no silo protótipo quanto no silo piloto para a relação h/d=0,98, recomenda-se a adoção do modelo linear de Rankine-Calil para silos com relações h/d≤1, isto é:

## Slide 132: Conclusões
Para a determinação das pressões horizontais em silos 1<h/d<1,5, propõe-se o modelo empírico baseado no ajuste estatístico dos valores das pressões horizontais obtidas experimentalmente, como a seguir:

## Slide 133: Conclusões
Considerando o dimensionamento da estrutura do silo pelo método dos estados limites, as pressões horizontais deverão ser obtidas através da combinação mais desfavorável (limite superior) e da menos desfavorável (limite inferior) das propriedades físicas do(s) produto(s) a ser(em) armazenado(s) no silo.

## Slide 134: Conclusões
Tendo em vista as resultados obtidos experimentalmente, recomenda-se o coeficiente de sobrepressão de 1,15 para as pressões horizontais na parede na condição de descarregamento.

## Slide 135: Conclusões
EM RELAÇÃO ÀS PRESSÕES VERTICAIS NA BASE DO SILO
As formulações previstas pela norma americana ACI e a norma europeia ISO, para a previsão das pressões verticais na base do silo, não se mostraram adequadas comparativamente aos valores obtidos experimentalmente, tanto no silo protótipo quanto nas três relações h/d ensaiadas com o silo piloto. O modelo de Janssen, sem nenhuma alteração, proposto pela norma ACI apresentou valores menores que os obtidos experimentalmente na região central da base do silo, em até 49%, na relação h/d=1,49. Tendo em vista os resultados obtidos experimentalmente, observou-se que a formulação proposta pela norma australiana AS é um pouco conservadora para previsão das pressões verticais na região central da base do silo, na relação h/d<1, e, para relações 1<h/d<1,5, ela não se mostrou adequada, tendo em vista que apresentou valores inferiores aos obtidos experimentalmente.

## Slide 136: Conclusões
Da observação da conformação do conjunto dos valores experimentais, propõe-se o modelo empírico para a previsão das pressões verticais em silos com h/d<1,5, com a superfície livre do produto plana ou não, como a seguir:
Tendo em vista as resultados obtidos experimentalmente, recomenda-se o coeficiente de sobrepressão de 1,1 para as pressões verticais na base do silo na condição de descarregamento.

## Slide 137: PARTES E SISTEMAS DE UM SILO VERTICAL CILÍNDRICO METÁLICO

## Slide 138: Corpo
O corpo do silo é o seu fechamento lateral.
É constituído de chapas metálicas galvanizadas, onduladas e curvas que, ligadas entre si, formam anéis.
Estes, sobrepostos, formam o corpo, no diâmetro e na altura desejada. Diretamente sobre o corpo, se encontra a cobertura com sua estrutura de sustentação e a estrutura de sustentação da termometria.

## Slide 139: Corpo
Escada externa
Escada interna
plataforma e a porta dupla de acesso inferior
plataforma superior
porta de acesso
montantes
os reforços do cilindro para silos de grande porte e o controle de nível, indicador de silo cheio
pêndulos da termometria

## Slide 140: Cobertura
A cobertura do silo é o seu fechamento superior.
É fabricado em perfilados de chapas metálicas galvanizadas planas, com reforços nas bordas laterais que sobrepassam uns aos outros, oferecendo boa vedação e resistência.
Estas chapas são auto-portantes até um diâmetro de silo em torno de 11 metros.

## Slide 141: Cobertura
respiros para saída e entrada de ar
estrutura das chapas que definem o diâmetro dos silos
internamente o distribuidor elétrico de grãos
cobertura
escada que leva até a cumeeira
cumeeira onde se dá
a entrada dos grãos
porta de acesso

## Slide 142: Fundo e Base
O fundo do silo é o seu fechamento inferior, podendo ser plano, ou cônico, parcialmente cônico e plano, a exemplo dos graneleiros semi V.

## Slide 143: Fundo e Base
Os silos cônicos dispensam a rosca varredora e descarregadora, aumentam a capacidade da célula e a sua velocidade de descarga, e são usados geralmente como silos pulmões e/ ou de expedição.
A base é a estrutura que transfere as cargas verticais que o seu dimensionamento que a carga sobre o anel é 40% da soma do peso próprio do silo com o peso da capacidade estática de grãos. No silo fundo plano, a base se confunde com o fundo do silo.

## Slide 144: Características técnicas dos Silos armazenadores

## Slide 145: Características técnicas dos Silos armazenadores
Corpo Galvanizado: As parede dos silos são construídas com chapas galvanizadas corrugadas garantindo resistência e maior durabilidade.
Reforços: O corpo do silo é estruturado com reforços resistentes, adequadamente dimensionados fixados ao corpo do silo, e dimensionados dentro das normas de engenharia exigidas.
Fixação: Os silos são fixados a base de concreto por meio de chumbadores tipo ancora executados em aço de alta resistência e sapatas da base, executadas em aço galvanizado, garantindo sólida fixação.

## Slide 146: Características técnicas dos Silos armazenadores
Parafusos: Para fixação entre as chapas são utilizados parafusos bicromatizados resistentes as adversidades do tempo, com porcas e arruelas de neoprene, garantindo assim a vedação do silo.
Telhado: O telhado com chapa em lance único inclinado, garante aos silos melhor adequação estrutural e vedação contra umidade. São projetados para resistir a sustentação dos cabos de termometria, bem como o apoio central de passarelas no topo do silo.
Respiros: Os silos são dotados de respiros, criteriosamente projetados para evitar acúmulo de impurezas e impedir a entrada de águas da chuva. Dispõem de telas de proteção para evitar a entrada de pássaros e outros animais.

## Slide 147: Características técnicas dos Silos armazenadores
Acesso: O acesso a essas portas é feito de maneira segura com escadas e plataformas galvanizadas incorporadas as paredes do silo. Estas escadas são instaladas na parede do silo, no teto, na parte interna do mesmo. A escada da parede do silo poderá ser de forma caracol facilitando o acesso na mesma.
Descarga: A descarga do produto armazenado poderá ser feita de modo gravitacional com a incorporação de sistema lateral de descarga na parede dos silos, bem como através de comportas inferiores, através de sistema de registro e cremalheira. Fazem parte também do sistema de descarga final dos silos a rosca varredora que propicia a possibilidade de esvaziamento total do silo.
Piso: O piso dos silos poderá ser totalmente perfurado ou por caneletas com chapa perfurada galvanizada, com um desenho e furação para os diversos tipos de grãos garantindo excelente vazão de ar ao produto armazenado através dos seus ventiladores.

## Slide 148: Características técnicas dos Silos armazenadores
Espalhador de Grãos: O espalhador de grãos instalados são usados para distribuir de maneira homogênea a entrada de grãos e impurezas no silo. Este sistema de homogeneização torna o sistema de aeração mais eficiente, garantindo o melhor fluxo de ar entre os grãos.
Aeração e Condicionamento: Uma completa linha de ventiladores para aeração dos silos proporcionando a garantia de qualidade do produto armazenado.Os ventiladores são fabricados com aço de alta resistência, balanceados para proporcionar melhor desempenho, com baixo nível de ruído e economia de energia.
Também prove (Alguns silos) um sistema de termometria portátil computadorizada, com sensores que garantem precisão nas leituras, com fácil operação na coleta de dados, facilitando o gerenciamento da temperatura da massa de grãos.

## Slide 149: Ações, esforços e sistemas construtivos de coberturas para silos cilíndricos

## Slide 150: Coberturas
Qual a função da cobertura dos silos?
Quais são os tipos de cobertura dos silos?
Qual é (são) a mais comum?
Silos de diferentes tamanhos têm diferentes relações com o tipo de cobertura?

## Slide 151: Coberturas
Sistemas estruturais e construtivos
A forma da cobertura de um silo pode ser plana, cônica ou duplamente curvada.
A forma cônica é a mais comum, pois permite que o plano de cobertura fique aproximadamente paralelo ao produto armazenado.
Já a cobertura em cúpula exige dupla curvatura dos elementos e das telhas sendo mais difícil de fabricar com boa precisão geométrica. Por este motivo as coberturas em cúpula são pouco empregadas em silos.

## Slide 152: Coberturas
Sistemas estruturais e construtivos

## Slide 153: Coberturas
Sistemas estruturais e construtivos
A cobertura pode ser auto-portante ou pode necessitar de uma estrutura de suporte. A ABNT NBR 7821:1983 definiu o teto cônico suportado sendo um teto com a forma aproximada de uma superfície cônica reta, cujo suporte consiste em terças apoiadas em vigas radiais ou apoiadas em treliças, com ou sem colunas e o teto cônico auto-portante tem a forma aproximada de uma superfície cônica reta suportado apenas pelo seu perímetro, e cujas chapas sustentam-se a si mesmas sem o auxílio de vigas radiais ou poligonais.

## Slide 154: Coberturas
Sistemas estruturais e construtivos
A estrutura de apoio das chapas de cobertura em geral é constituída por um conjunto de elementos radiais ligados a um anel externo fixado nos montantes do silo (TRAHAIR, 1985).

## Slide 155: Coberturas
Sistemas estruturais e construtivos
Para coberturas de pequenos silos, o anel externo pode ser eliminado e a cobertura pode ser ligada diretamente à parede do silo.
Para coberturas de maiores dimensões empregam-se adicionalmente enrijecedores na cobertura e na parede do silo.

## Slide 156: Coberturas
Qual é a função do anel interno?

## Slide 157: Coberturas
Sistemas estruturais e construtivos
Geralmente, as coberturas necessitam também de um anel interno para formar uma abertura por onde entra o produto a ser armazenado e também para permitir o apoio do carregador do silo.

## Slide 158: Coberturas
Sistemas estruturais e construtivos
Quando os elementos radiais forem ligados a um anel interno devem-se prever ligações capazes de transmitir o momento fletor dos elementos radiais para o anel.
As barras radiais e os anéis podem ser formados por perfis laminados a quente, perfis de chapa dobrada a frio, perfis tubulares, treliças de banzos paralelos ou podem ser fabricados a partir de chapas para a composição de seções.

## Slide 159: Coberturas
Quais são as ações consideradas no projeto de estruturas de coberturas nos silos?
Como são transmitidas as cargas da cobertura para a estrutura do silo?
Como são obtidas cada uma das cargas?

## Slide 160: AÇÕES A CONSIDERAR
As principais ações a serem consideradas no projeto das estruturas de coberturas de silos são:
  os peso próprio (FG);
  a sobrecarga (FQ);
  a pressão de vento (FW);
  ações dos equipamentos de carregamento (FE) e;
  as forças dos cabos de termometria (FC).

## Slide 161: Ações a considerar
PESO PRÓPRIO DA COBERTURA (FG)
No Brasil, as cargas referentes ao peso próprio dos materiais e as sobrecargas são definidas pela norma ABNT NBR 6120:1980 “Cargas para o cálculo de estruturas de edificações”.
Para o dimensionamento das estruturas é importante a determinação das ações decorrentes do peso próprio, mesmo sendo pequenas quando comparadas com outras cargas, principalmente na cobertura.

## Slide 162: Ações
Peso próprio da cobertura (FG)
Elementos estruturais e de vedação de uma cobertura de um silo metálico cilíndrico vertical.
Tampa Vedante
Fechamento
Bocal Superior
Espalhador de Grãos
Anel Tensor
Suporte
Parafusos de
Fixação
Telha
Reforço
Suporte da Telha
Suporte do Reforço
Chapa da Parede

## Slide 163: Ações a considerar
Peso próprio da cobertura (FG)
ESTEVES JUNIOR (1989) propõe os seguintes valores para estimativa da carga na cobertura em projeção vertical em silos metálicos, cujos diâmetros não ultrapassem 20 metros e com inclinação de 30º.

## Slide 164: Ações a considerar
Peso próprio da cobertura (FG)
Telhas e reforços:
Anéis tensores para d ≥ 8m:
Tampa vedante, fechamento, bocal superior, espalhador de grãos:

## Slide 165: Ações a considerar
SOBRECARGA NA COBERTURA (FQ)
Para TRAHAIR (1985), deve-se considerar como sobrecarga sobre a cobertura do silo uma carga uniformemente distribuída prevendo o armazenamento provisório de material ou equipamentos durante as operações de montagem e manutenção da cobertura.

## Slide 166: Ações a considerar
Sobrecarga na cobertura (FQ)
Deve-se considerar também uma carga concentrada nos locais onde possam ser fixados equipamentos para içamento das peças durante a montagem.
As terças devem também suportar, no seu ponto mais crítico, uma força concentrada correspondente ao peso de um homem em pé.

## Slide 167: Ações a considerar
Sobrecarga na cobertura (FQ)
Além disso, devem ser previstas no projeto da cobertura as cargas estáticas e dinâmicas e as possíveis forças horizontais dos equipamentos de carregamento.
Em algumas circunstâncias também é possível que o silo seja pressurizado internamente por processos de aeração do produto. Nestes casos, devem-se levar em conta as pressões correspondentes.

## Slide 168: Ações a considerar
CARGA DOS EQUIPAMENTOS DE CARREGAMENTO (FE)
TRAHAIR (1985) sugere que as cargas de máquinas e instalações devem ser fornecidas pelos fabricantes destes equipamentos. Além do peso próprio e os efeitos de carga dinâmica de máquinas e instalações.

## Slide 169: Ações a considerar
PRESSÃO DO VENTO (FW)
A ação do vento em silos, especialmente quando vazios, tem sido responsável por inúmeros acidentes.
Os silos cilíndrico metálicos são os que mais têm sofrido com a ação do vento. Deve-se projetar o silo considerando o efeito do arrancamento da cobertura superior e dimensionar as chapas onduladas a resistirem à flambagem elástica com a possível colocação de anéis enrijecedores.

## Slide 170: Ações a considerar
Pressão do vento (FW)

## Slide 171: Ações a considerar
Pressão do vento (FW)
No Brasil as forças de vento são especificadas pela ABNT NBR 6123:1988 “Forças devidas ao vento em edificações” e considera que a força de vento depende da diferença de pressão nas faces opostas (externas e internas) da parte da edificação em estudo e adota:

## Slide 172: AÇÃO DO VENTO SOBRE OS TELHADOS
p = diferença de pressão nas faces opostas (externa e interna);
Cpe = coeficiente de pressão externo;
Cpi = coeficiente de pressão interno;
q = pressão dinâmica, em N/m2;
Vk = velocidade característica do vento, em m/s;
V0 = velocidade básica do vento, em m/s;
S1 = fator que considera a topografia;
S2 = fator que considera a rugosidade do terreno e a altura (onde atua o vento);
S3 = fator estatístico, considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação
Coeficiente de pressão (total)

## Slide 173
VELOCIDADE DO VENTO
VELOCIDADE BÁSICA DO VENTO
As estações meteorológicas registram a velocidade do vento ao longo do tempo. Fixando-se um pequeno intervalo de tempo padrão obtém-se a velocidade média do vento neste intervalo. A velocidade média, assim encontrada, é uma velocidade média básica ou de referência. A NBR 6123/88 adota, para a velocidade básica V0.

## Slide 174
Velocidades básicas adotadas no Brasil. Fonte ABNT (1988)
V0 = Máxima velocidade média medida (anemômetro) sobre 3 segundos, que pode ser excedida em média uma vez em 50 anos a 10 m sobre o nível do terreno em lugar aberto e plano.

## Slide 175
EFEITOS DO TERRENO E ALTURA
A velocidade do vento depende do atrito encontrado pelo vento com o meio, assim depende das obstruções fornecidas ao nível do solo (árvores, construções e etc.) e também da altura em relação ao solo, pois para alturas maiores o ar circundante (mais rarefeito) fornece menor atrito.

## Slide 176
EFEITOS DO TERRENO E ALTURA
Além da correção pela rugosidade e altura, a norma brasileira (ABNT, 1988) também corrige a velocidade do vento por um fator topográfico S1. O fator topográfico, S1, segundo a NBR 6123/88, leva em conta as variações do relevo do terreno e é determinado como segue:

## Slide 177
EFEITOS DO TERRENO E ALTURA
Para considerar este efeito a norma brasileira (ABNT, 1988) utiliza o fator S2, apresentado na tabela 01, em função da categoria do terreno e da classe da edificação.
S2 = Fator de rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura acima do terreno

## Slide 178
A norma brasileira (ABNT, 1988) admite as seguintes categorias de terrenos:
• Categoria I - Superfícies lisas de grandes dimensões.
• Categoria II - Terrenos abertos em nível, ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados.
• Categoria III - Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como: sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas (cota média do topo dos obstáculos de 3,00 m).
• Categoria IV - Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados em zona florestal, industrial ou urbanizada (cota média do topo dos obstáculos de 10,00 m).
• Categoria V - Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados (cota média do topo dos obstáculos de 25,00 m ou mais).

## Slide 179
A fim de considerar a parte da edificação em estudo, sua forma e tamanho, a norma brasileira (ABNT, 1988) define as seguintes classes:
• Classe A - Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros.
• Classe B - Toda edificação, ou parte de edificação, para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros.
• Classe C - Toda edificação, ou parte de edificação, para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros.

## Slide 180
O fator S2 pode ser calculado para uma altura z acima do nível geral do terreno : sendo: Fr o fator de rajada e z a altura, sendo que zg define o contorno superior da camada atmosférica.

## Slide 182
S3 = Fator estatístico
Valores mínimos do fator estatístico S3 NBR 6123/1988
A velocidade básica Vo é a velocidade do vento que apresenta um período de recorrência médio de 50 anos.
A probabilidade de que a velocidade Vo seja igualada ou excedida neste período é de 63%.

## Slide 183: Ações a considerar
Pressão do vento (FW)
Onde:
p é a diferença de pressão nas faces opostas;
Cpe é o coeficiente de pressão externa;
Cp é o coeficiente de pressão interna;
q é a pressão dinâmica, em N/m2;
Vk é a velocidade característica do vento, em m/s;
V0 é a velocidade básica do vento, em m/s;
S1 é o fator que considera a topografia;
S2 é o fator que considera a rugosidade do terreno e a altura (onde atua o vento)
S3 é o fator estatístico que considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação
Cp é o coeficiente de pressão total.

## Slide 184: Ações a considerar
PORTELLA e GODOY (2005) concluem em seu trabalho que as forças críticas de silos são apenas marginalmente afetadas pela distribuição de pressão negativa em torno do tanque e pela distribuição das pressões ao longo da altura do corpo do silo. Para os tanques com um telhado cônico, a distorção é induzida por efeitos locais devidos a pressões d0 vento positivo na região do barlavento. A cobertura de um tanque oferece rigidez adicional à estrutura, de modo que a capacidade de resistir à deformação do tanque com um telhado cônico é aumentada por um fator de dois em relação a um tanque sem cobertura.

## Slide 185: Ações a considerar
Pressão do vento (FW)
Ruína local sob carregamento de vento, ocorrida por ausência de cobertura.
A deformação prolongada ocorreu até a primeira mudança na espessura da parede de 8 para 10 mm. A cobertura enrijece o topo, como se fosse um diafragma no topo da superfície cilíndrica e a deformação toma a forma de metade de uma onda senoidal, no sentido vertical.

## Slide 186: Ações a considerar
Em SABRANSKY e MELBOURNE (1987) foi apresentado o estudo das distribuições de pressões em modelos de silos cilíndricos de cobertura cônica a partir de ensaios em túnel de vento, comparando-se os resultados aos silos em escala real.
Há um relato de acidentes de amassamento da parede cilíndrica do silo metálico a barlavento e de tombamento do silo, sendo raros os acidentes nas coberturas cônicas, embora estas sejam leves e delgadas.

## Slide 187: Ações a considerar
Segundo ANDRADE JÚNIOR (2002) o estudo dos silos cilíndricos e de coberturas cônicas sob a ação do vento inicia-se com a constatação do problema de perda de estabilidade do costado e da necessidade de caracterização do comportamento do silo. Realizou estudos teóricos e experimentais sobre as ações do vento em silos. O trabalho foi desenvolvido com ensaios de modelos aerodinâmicos e aeroelásticos em um túnel de vento na Universidade de Cranfield, Inglaterra, com o objetivo de determinar os coeficientes aerodinâmicos no costado e na cobertura.

## Slide 188: Ações a considerar
Segundo BRIASSOULIS e PECKNOLD (1986) a distribuição dos coeficientes de pressão para uma cúpula montada em uma base cilíndrica pode ser aproximada admitindo uma variação linear da borda de barlavento do topo da cúpula e uma variação linear do topo para a borda de sotavento e propõem uma distribuição de pressão simples para coberturas cônicas, conforme figura a seguir.

## Slide 189
A pressão permanece aproximadamente constante, perpendicular à direção do vento.

## Slide 190: Ações a considerar
Com essa aproximação, três parâmetros são requeridos para especificar a distribuição de pressão de vento na cobertura.
Esses parâmetros foram determinados usando os coeficientes de pressão para uma cúpula montada em uma base cilíndrica.
Os coeficientes de pressão dependem da relação altura/diâmetro da cúpula e relação altura/diâmetro do cilíndrico. A cobertura de silo cônica tipicamente tem uma inclinação de aproximadamente 30º.

## Slide 191: Ações a considerar
BRIASSOULIS e PECKNOLD (1986) selecionaram uma cúpula com relação altura/diâmetro de ¼,5 para representar a geometria de coberturas. A distribuição de pressão de vento obtida nestas condições é:

## Slide 192: Ações a considerar
Os coeficientes de pressão (Cp) incluem influência da altura da parede, então a pressão na cobertura é dada simplificadamente por:
sendo qr a velocidade da pressão na cobertura
V a velocidade do vento 10 m acima do solo em campo aberto para a velocidade do vento básico.

## Slide 193: Ações a considerar
A magnitude da força de vento na cobertura aumenta consideravelmente de silo alto para o baixo, enquanto que a força de vento nas paredes não aumenta significativamente.
O carregamento do vento sobre o telhado puxa para cima o telhado e a parte superior da parede para dentro. Esse comportamento influencia o estado de tensões na estrutura da parede cilíndrica.

## Slide 194: Ações a considerar
GAYLORD e GAYLORD (1984) apresentam coeficientes de pressão Cp para silos e elementos de suporte.

## Slide 195: Ações a considerar
GAYLORD e GAYLORD (1984)
Observam que as pressões do vento especificadas pelas normas incluem uma tolerância para ambos os coeficientes de pressão e fator de rajada, e seria excessivamente conservador o uso destes com os coeficientes indicados.

## Slide 196: Bateria

## Slide 197: Ações a considerar
CABOS DE TERMOMETRIA
Durante a estocagem a qualidade dos produtos granulares pode ser afetada por diferentes fatores roedores, insetos e fungos, além do aumento da temperatura local dos grãos que é um indicativo de um problema de deterioração.
Segundo SCHWAB et al. (1991) a inspeção diária da temperatura dos grãos estocados pode detectar a presença de um “hot spot”, ou seja, um local quente antes de qualquer grão ser seriamente deteriorado.

## Slide 198: Ações a considerar
Cabos de Termometria
O operador pode escolher arejar os grãos para esfriar o “hot spot” ou remover o grão do silo. Um dos métodos para controlar a qualidade da massa de grãos estocados no interior de um silo é o constante monitoramento da temperatura da massa de grãos com a utilização de CABOS DE TERMOMETRIA suspensos na cobertura.

## Slide 199: Ações a considerar
Cabos de Termometria
Devido a localização dos cabos dentro da massa de grãos, uma força vertical é transmitida para a estrutura de cobertura nos pontos de fixação dos cabos.
De acordo com THOMPSON (1987) essas forças podem não causar a falha total na estrutura, no entanto, pode ocorrer um problema localizado nos pontos de fixação dos cabos. Até o presente momento as cargas que esses cabos transmitem para a estrutura de cobertura não são bem avaliadas.

## Slide 200: Ações a considerar
Cabos de Termometria
REIMBERT e REIMBERT (1971) propuseram que a carga vertical total agindo em um cabo suspenso dentro de uma massa de produto granular pode ser determinada pela integração da força vertical tangencial sobre a superfície do cabo. A força vertical tangencial é função da pressão lateral existente dentro do silo e do coeficiente de atrito do cabo com o produto granular, sendo a força de atrito agindo sobre um elemento dz do cabo:
E a força de atrito ao longo de todo o comprimento do cabo:

## Slide 201: Ações a considerar
7%
50%
80%
Cabos de Termometria
SCHWAB et al. (1991) mediu a força vertical em cabos de termometria idênticos logo após o carregamento.

## Slide 202: Ações a considerar
Cabos de Termometria
SCHWAB et al. (1991) com base nos resultados obtidos CONCLUIU que a força vertical de atrito é maior nos cabos localizados próximo das paredes do silo e que o nível de preenchimento dos grãos e a taxa do fluxo de descarregamento não influenciam significativamente na força vertical de atrito.

## Slide 203: Ações a considerar
Cabos de Termometria
THOMPSON (1987) realizou um estudo para determinar a força vertical transmitida pelos cabos de termometria durante os carregamento estático e dinâmico variando a posição dos cabos dentro do silo (centro do silo, metade do raio e próximo à parede), a altura dos grãos e o diâmetro do cabo.
Para ambas as condições de carregamento a carga vertical é diretamente proporcional à altura dos grãos e ao diâmetro dos cabos.

## Slide 204: Ações a considerar
Cabos de Termometria
WICKSTROM (1980) baseado em referências fez recomendações para adoção do valor da força de tração em cada cabo.
Um gráfico apresentava tração < 9,79 kN em silos com profundidade de grãos de 24,32 m e diâmetro de 9,14 m.
Sugestão | Tração (kN) | Profundidade de Grãos (m)
Escritório George A. Rolfs | < 6,23 | 24,32
Buri Aere-o and Eletrônicas Corporation | 7,12 | <15,24
 | 14,24 | >22,86
 | 28,47 | >45,72

## Slide 205: Ações a considerar
Cabos de Termometria
As referências utilizadas por WICKSTROM (1980) definiram esses valores a partir de forças de ruptura teórica dos cabos utilizados. De todas as informações avaliadas, cita a estimativa do Buri Aerai-o and. Eletrônicas Corporation, sendo a mais alta e que provavelmente permite um fator razoável de segurança, desde que não haja pesos fixados na parte inferior dos cabos para conservar os cabos imóveis durante o carregamento.

## Slide 206: Ações a considerar
Cabos de Termometria
A partir da análise das informações, o autor recomenda uma tração de 14,24 KN por cabo e a utilização de uma linha de pesca com resistência de 89 N com quatro voltas para fixar os cabos durante o carregamento.

## Slide 207: Combinações de Ações
A estrutura da cobertura do silo deve ser dimensionada para a combinação de carregamento mais desfavorável. Para as condições normais de carregamento dessa estrutura entende-se que as combinações mais desfavoráveis para o estado limite último sejam:
Para sobrepressão:

## Slide 208: Combinações de Ações
E para sucção tem-se:
Para o estado limite de utilização a combinação de ações de longa duração é expressa por:
+
+
+