## Slide 1
Acondicionamento
Professor: Eng. Civil José W. Jiménez Rojas
Notes: <number>

## Slide 2
Onde começam os problemas para o serviço de limpeza Urbana de sua cidade?
A esta pergunta, certamente, poucas pessoas responderão: “Em nossas próprias residências”. Pois é exatamente esta a resposta correta.
Acondicionamento

## Slide 3
Embora seja possível definir o tipo de acondicionamento tecnicamente mais adequado para cada situação, sua padronização é muito difícil porque tal atribuição é do usuário.
Considerando que “o ótimo é inimigo do bom”, os esforços da Municipalidade deverão ser concentrados no sentido de conscientizar a população para que procure acondicionar, da melhor maneira possível o lixo gerado em cada domicílio.
Acondicionamento

## Slide 4
Com relação à adequação do acondicionamento à coleta, o recipiente apropriado para lixo deverá:
Acondicionamento
Atender às condições sanitárias;
Não ser feio, repulsivo ou desagradável;
Ter capacidade para conter o lixo gerado durante o intervalo entre uma coleta e outra;
Permitir uma coleta rápida, aumentando com isso a produtividade do serviço;
Possibilitar uma manipulação segura por parte da equipe de coleta.

## Slide 5
Movimentação do lixo em áreas internas de residência multifamiliares e estabelecimentos comerciais
Acondicionamento
Muitas vezes, existe a necessidade de se transportar o lixo gerado já de alguma maneira acondicionado até o local indicado para a sua remoção.
As duas alternativas mais comumente utilizadas são:

## Slide 6
Movimentação do lixo em áreas internas de residência multifamiliares e estabelecimentos comerciais
Acondicionamento
No caso de grandes fontes geradoras, pode-se tornar interessante a adoção de equipamentos auxiliares para a redução de volume ou de peso do lixo no próprio local onde ele é produzido.
Os mais utilizados são:
Incineradores
Utilizado em situações especiais, como por exemplo em hospitais, o seu uso acarreta as seguintes vantagens:
acentuada redução de peso e volume do lixo;
tratamento sanitário excelente do lixo, desde que operado adequadamente;
possibilidade de geração de vapor ou água quente para uso no próprio hospital.

## Slide 7
Movimentação do lixo em áreas internas de residência multifamiliares e estabelecimentos comerciais
Acondicionamento
No caso de grandes fontes geradoras, pode-se tornar interessante a adoção de equipamentos auxiliares para a redução de volume ou de peso do lixo no próprio local onde ele é produzido.
Os mais utilizados são:
Incineradores
Os principais aspectos negativos, quanto ao seu emprego são:
a poluição atmosférica que pode ocasionar;
a exigência de manutenção especializada;
custo do combustível utilizado.

## Slide 8
Movimentação do lixo em áreas internas de residência multifamiliares e estabelecimentos comerciais
Acondicionamento
No caso de grandes fontes geradoras, pode-se tornar interessante a adoção de equipamentos auxiliares para a redução de volume ou de peso do lixo no próprio local onde ele é produzido.
Os mais utilizados são:
Compactadores de lixo
Existem modelos para prensagem vertical ou horizontal. O compactador é capaz de reduzir até quatro vezes o volume inicial. São empregados em grandes edifícios onde a geração de lixo é muito alta.

## Slide 9
Tipos de Recipientes
Acondicionamento
Como escolher o tipo apropriado de acondicionamento? Bem, para isto entram em consideração os seguintes fatores:
- as características do lixo;
- a sua geração;
- a freqüência com que a coleta é feita;
- tipo de edificação;
preço do recipiente.
Aqui será preciso fazer distinção entre: recipientes com retorno e sem retorno.
Os primeiros são os devolvidos pelo coletor após o esvaziamento.

## Slide 10
Acondicionamento

## Slide 11
Tipos de Recipientes
Acondicionamento
No caso de recipientes com mais de 100 litros, o funcionário encarregado da coleta deverá dispor de carrinho para o transporte até o veículo coletor. Alguns garis da coleta preferem “rolar” os latões de 200 litros.

## Slide 12
Tipos de Recipientes
Acondicionamento
Edifícios e estabelecimentos de grande porte podem utilizar contenedores de maior capacidade providos de tampa e rodízios, desde que se conte com veículo coletor que possua dispositivo para basculá-los mecanicamente.
Os recipientes sem retorno são colocados no veículo coletor juntamente com o lixo que contêm, sendo mais utilizados os sacos plásticos, com capacidade geralmente entre 20 e 100 litros, devendo apresentar espessura suficiente para não romper durante a coleta.

## Slide 13
Tipos de Recipientes
Acondicionamento
Embora sejam ideais para o acondicionamento do ponto de vista sanitário e de agilização da coleta, os sacos plásticos apresentam os seguintes aspectos desfavoráveis:
- fragilidade em relação a materiais cortantes ou perfurantes;
preço elevado que pode tornar inviável sua adoção pela população de baixa renda.
Mesmo assim, pela economia que trazem ao serviço, e aconselhável a sua adoção obrigatória nas áreas de comércio mais ativo e nas concentradoras de população de maior poder aquisitivo.

## Slide 14
Tipos de Recipientes
Acondicionamento
Recipientes alternativos para lixo residencial
Entre a boa disposição do administrador e a execução, pela população, dos procedimentos propostos para acondicionamento do lixo, há uma grande barreira: os recipientes para lixo são caros para a maioria da população urbana brasileira que é muito pobre! Há o risco de lixo virar luxo.
No Nordeste, por exemplo, são comuns os recipientes para lixo feitos a partir de pneus usados de automóveis ou caminhões. A solução, se não é tecnicamente perfeita, é operacionalmente aceitável e ainda gera emprego para artesãos!

## Slide 15
Tipos de Recipientes
Acondicionamento
Recipientes alternativos para lixo residencial
Cada contenedor de lixo é, portanto, confeccionado a partir de um só pneu usado. Seu tamanho e forma dependerão do tipo de pneu utilizado, bem como da seção cortada para se fazer o fundo.
Que tal promover em sua cidade um programa para confecção de tais tipos de recipientes por parte de mão-de-obra não qualificada ou de menores carentes em áreas de baixa renda?
Isso traria vantagens para a Prefeitura, tornando mais fácil a coleta de lixo. Por outro lado, iria proporcionar os recursos necessários à subsistência de pessoas que estão precisando trabalhar.