## Slide 1
Compostagem
Professor: Eng. Civil José W. Jiménez Rojas
Notes: <number>

## Slide 2
O grande objetivo da compostagem do lixo urbano é de fornecer uma alternativa exeqüível técnica e economicamente à disposição final do mesmo. A compostagem é uma forma racional de tratamento, pois reduz os inconvenientes na área social, ecológica e de saúde pública causados pelos “aterros” ou disposição pura e simples no ambiente natural (PRADO FILHO, 1985 apud PARCHEN, 1988, p. 7).
Compostagem

## Slide 3
A compostagem é um processo biológico de transformação de resíduos orgânicos em substância húmicas.
Em outras palavras, a partir da mistura de restos de alimentos, frutos, folhas, estercos, palhadas, etc. (matérias-primas), obtêm-se, no final do processo, um adubo orgânico homogêneo, sem cheiro, de cor escura, estável, solto, pronto para ser usado em qualquer cultura sem causar dano e proporcionando uma melhoria nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.
As transformações dos resíduos ocorre principalmente através da ação de microorganismos, podendo ser subdividida em duas etapas: uma física (desintegração) e outra química (decomposição).
Conceito Inicial
Compostagem

## Slide 4
Durante a compostagem, há desprendimento de gás carbônico, energia e água (na forma de vapor), devido a ação dos microrganismos.
Parte da energia é usada para o crescimento dos microrganismos, sendo o restante liberada como calor.
Como resultado, o material que está sendo compostado se aquece, atinge uma temperatura elevada, resfria e atinge estágio de maturação. Após a maturação o adubo orgânico, também conhecido como composto orgânico ou “húmus”, estará pronto, sendo constituído de partes resistentes dos resíduos orgânicos, produtos decompostos e microrganismos mortos e vivos.
Conceito Inicial
Compostagem

## Slide 5
O composto em pequena escala pode ser preparado com o auxílio de composteiras, que se prestam para trabalhar com pequenos volumes de resíduos orgânicos desde um quarto de metro cúbico (0,25 m3) até um metro cúbico (1m3). Além desse limite é mais prático montar pilhas diretamente sobre o solo.
A compostagem em pequena escala é ideal para ser realizada em residências ou pequenas chácaras.
Se os restos vegetais estiverem secos é necessário irrigar à medida que vai dispondo-se o material dentro da composteira, sem contudo encharcar ou deixar escorrer água pela base do composto; se isso acontecer suspender a irrigação e revolver a massa diariamente até que cesse o escorrimento.
Preparo de composto em pequena escala
Compostagem

## Slide 6
No início do processo de compostagem, recomenda-se revolver o material diariamente; depois de uma ou duas semanas, revolver uma vez por semana ou sempre que se notar mau cheiro.
O revolvimento do composto pode ser feito cortando-se com pá ou forcado de dentes estreitos, primeiramente as partes mais externas do material, as quais serão colocadas no centro da composteira; a porção interna do material será colocada sobre a anterior, promovendo-se assim uma completa inversão, isto é, a camada de fora vai para dentro e a de dentro vai para fora.
Recomenda-se trabalhar com duas composteiras simultaneamente ou com uma composteira com dois ou mais compartimentos, o que permite a condução de mais de um composto ao mesmo tempo.
Preparo de composto em pequena escala
Compostagem

## Slide 7
As composteiras apresentam uma estrutura simples e de fácil construção, sendo basicamente uma caixa dimensionada de acordo com a quantidade de material a ser compostado, podendo ser construído de bambu, madeira, grade de arame ou alvenaria, montada sobre chão de terra ou piso cimentado. Na escolha do tipo de material para construção deve-se dar preferência aos materiais disponíveis na propriedade de forma a baratear o custo da construção.
Para exemplificar a construção de composteiras com formato de caixa quadrada, as dimensões laterais (arestas) para alguns volumes de materiais a serem compostados são apresentados na Tabela a seguir.
Preparo de composto em pequena escala
Compostagem

## Slide 8
Preparo de composto em pequena escala
Compostagem

## Slide 9
A montagem da pilha (monte, meda ou leira) deve ser feita preferencialmente em terreno levemente inclinado para evitar que a água empoce na época das chuvas.
O local escolhido deve ficar localizado próximo à uma fonte de água para facilitar a irrigação.
O preparo, sempre que possível, deve ser feito onde se encontra a maior quantidade de matéria-prima ou próximo de onde vai ser instalada a cultura a ser adubada com o composto.
Escolhido o local, demarca-se no chão uma área de 3 a 4 metros de largura, deixando-se um espaço para um comprimento indeterminado, que poderá variar de acordo com a disponibilidade de material a ser compostado no momento.
Preparo de composto em grande escala (pilhas)
Compostagem

## Slide 10
Quanto à forma das pilhas, recomenda-se para as estações chuvosas, que se montem as pilhas com formato triangular com o ápice ligeiramente arredondado, para favorecer o escorrimento da água. Em outras estações, as pilhas podem ter formato trapezoidal.
Na área demarcada dispõe-se uma camada de gravetos para servir de suportes, sobre a qual coloca-se uma camada de 15 cm de materiais misturados e classificados como restos vegetais.
Quanto mais variados forem estes restos menor será a tendência à compactação, o qual é mais intenso quando se emprega um só tipo de restos.
Preparo de composto em grande escala (pilhas)
Compostagem

## Slide 11
A medida que se completa a formação de cada camada, deve ser feita a irrigação preferencialmente com chuveiro com furos finos.
Os materiais devem ser colocados sem serem compactados ou pisoteados, procurando-se ter o máximo de espaços vazios, para garantir arejamento ao composto.
Observando-se essas condições, a fermentação produzirá calor e a temperatura se elevará, sendo esta a primeira indicação do início da compostagem.
Preparo de composto em grande escala (pilhas)
Compostagem

## Slide 12
Recomenda-se que sejam feitos, ao longo do processo, de três a cinco revolvimentos, dependendo da textura do material utilizado, pois materiais mais grosseiros necessitam maior número de revolvimentos.
Estes são realizados em intervalos de 25 a 30 dias, logo após o início da diminuição da temperatura, ou quando se notar a necessidade de fazê-los, por excesso de umidade, mau cheiro, presença de moscas, etc.
A compostagem é um processo que ocorre sem exalar mau cheiro e sem atrair moscas. Se isso estiver ocorrendo, basta revolvê-lo mais vezes, sem irrigá-lo, até que a fase de putrefação instalada, responsável por esses inconvenientes, desapareça.
Preparo de composto em grande escala (pilhas)
Compostagem

## Slide 13
O composto estará pronto para uso quando não apresentar aquecimento após a ação de revolvimento e irrigação e quando estiver com aparência homogênea, coloração escura, onde não se possa mais distinguir os materiais originais.
Em geral o processo demora de 75 a 90 dias, mas pode ser acelerado, caso haja disponibilidade de mão de obra ou máquinas para revolver o composto logo que este passar pelo ponto de maior aquecimento.
Em geral isto ocorre de 25 a 30 dias após a montagem do composto e tempo semelhante após cada revolvimento.
Pode-se sincronizar a maturação com a época de utilização do composto, espaçando ou encurtando o tempo entre os revolvimentos.
Maturação
Compostagem

## Slide 14
Para saber se o composto já está humificado e pronto para o uso, toma-se uma pequena amostra umedecida, molda-se entre os dedos, esfrega-se na palma da mão.
O material estará pronto para ser usado quando apresenta aspecto gorduroso de graxa preta ou “manteiga preta”.
Durante o processo de maturação ocorre uma perda de volume que pode variar de 30 a 70% (em média 50%), dependendo do tipo de material utilizado.
Maturação
Compostagem

## Slide 15
A ausência de calor dentro dos primeiros dias indica insucesso da compostagem.
A compostagem deve ser feita em ambiente com abundância de ar (aeróbico), onde a decomposição, além de mais rápida e melhor conduzida, não produz mau cheiro nem proliferação de moscas.
A falta de ar pode ser controlada pelo revolvimento, que areja a massa e favorece a eliminação do excesso da água, pela redução das dimensões da pilha e pela incorporação da cavacos de madeira.
A irrigação do composto para reposição de água deve ser feita preferencialmente por ocasião dos revolvimentos, aplicando-se água sempre que possível através de chuveiro de crivos finos.
Dicas importantes
Compostagem

## Slide 16
Excesso de umidade do composto pode ser reduzido pelos revolvimentos.
A freqüência dos revolvimentos, não tem necessariamente que ser executada com grande rigor, porém, o não revolvimento, poderá causar um aumento do tempo de compostagem além dos problemas já citados acima.
A falta de meios de fermentação em quantidade ou qualidade adequados, não impede o processo de compostagem, somente causará um prolongamento no processo.
Dicas importantes
Compostagem

## Slide 17
CONTAMINANTES DE RES. URBANOS OUINDUSTRIAIS
PEBD- sacolas de varejo
PILHAS
BATERIAS ALCALINAS
BATERIAS DE AUTOMÓVEIS
VIDRO
PEDAÇOS DE METAL
PRESERVATIVOS
BORRACHA
AGROTÓXICOS E XENOBIÓTICOS
Limitações da Compostagem
Compostagem

## Slide 18
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 19
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 20
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 21
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 22
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 23
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 24
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 25
Processo resumido da Compostagem
Compostagem

## Slide 26
Principais características para reconhecimento prático de um composto maduro
Compostagem