## Slide 1
Composição Gravimétrica
Professor: Eng. Civil José W. Jiménez Rojas
Notes: <number>

## Slide 2
A Norma Brasileira NBR 10007 (2004) da ABNT fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos.
As amostras devem seguir as seguintes definições, segundo a referida norma:
Amostragem de Resíduos Sólidos
Composição Gravimétrica
Amostra composta: É a soma de parcelas individuais do resíduo a serem estudadas, obtidas em pontos, profundidades e/ou instantes diferentes, através dos processos de amostragem. Estas parcelas devem ser misturadas de forma a se obter uma amostra homogênea.
Amostra homogênea: É uma amostra obtida pela melhor mistura possível das alíquotas dos resíduos. Esta mistura deve ser feita de modo que a amostra resultante apresente características semelhantes em todos os seus pontos. Para resíduos no estado sólido, esta homogeneização deve ser feita pelo quarteamento.
Amostra representativa: É a parcela do resíduo a ser estudada, obtida através de um processo de amostragem, e que, quando analisada, apresenta as mesmas características e propriedades da massa total do resíduo.

## Slide 3
Amostragem de Resíduos Sólidos
Composição Gravimétrica
d) Amostra simples: É a parcela do resíduo a ser estudada, obtida através de um processo de amostragem em um único ponto ou profundidade.
e) Amostrador: É o equipamento ou aparelho utilizado para coleta de amostras.
Contêiner de resíduos: É qualquer recipiente portátil no qual o resíduo pode ser transportado, armazenado, tratado ou, de outra forma manuseado.
Pilha ou monte: Qualquer acúmulo de resíduo não contido, que não apresenta escoamento superficial.
Quarteamento: É o processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré-homogeneizada, sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido até que se obtenha o volume desejado.
Tambor: É um recipiente portátil, cilíndrico, feito de chapa metálica ou material plástico, com capacidade máxima de 250L.
Técnico de amostragem: Profissional técnico responsável pela execução da coleta de amostra (ABNT 2004).

## Slide 4
Esta subseção estabelece as linhas básicas que devem ser observadas, antes de se retirar qualquer amostra, com o objetivo de definir o plano de amostragem (objetivo da amostragem, número e tipo de amostras, amostradores, locais de amostragem, frascos e preservação da amostra).
Amostragem de Resíduos Sólidos
Composição Gravimétrica
Objetivo da amostragem:
O objetivo da amostragem é a coleta de uma quantidade representativa de resíduos, visando determinar suas características quanto à classificação, métodos de tratamento etc.
b) Pré-caracterização de um resíduo:
A pré-caracterização de um resíduo é feita através de levantamento do(s) processo(s) que lhe deu ou deram origem. As informações assim obtidas (volume aproximado, estado físico, constituintes principais, temperatura, etc.) permitem a definição do tipo de amostrador mais adequado, dos parâmetros que serão estudados ou analisados, do número de amostras e do seu volume, do tipo de frasco de coleta e do(s) método(s) de preservação que deve(m) ser utilizado(s).

## Slide 5
Composição Gravimétrica
c) Plano de amostragem:
O plano de amostragem deve ser estabelecido antes de se coletar qualquer amostra, ser consistente com o objetivo da amostragem e com a pré-caracterização do resíduo, e deve incluir: avaliação do local, forma de armazenamento, pontos de amostragem, tipos de amostradores, número de amostras a serem coletadas, seus volumes, seus tipos (simples ou compostos), número e tipo dos frascos de coleta, métodos de preservação e tempo de armazenagem, assim como os tipos de equipamentos de proteção a serem utilizados durante a coleta. A seguir descreve-se os itens do plano de amostragem recomendados pela norma:
Amostragem de Resíduos Sólidos

## Slide 6
Composição Gravimétrica
Seleção do amostrador:
Para a escolha dos materiais da confecção do amostrador, estes devem atender os princípios de não reatividade com o material a ser coletado. Caso o amostrador não seja descartável, o material deve permitir a descontaminação total do equipamento para posterior utilização;
Seleção do recipiente da amostra:
Os aspectos mais importantes a serem considerados na escolha de um frasco de amostragem são compatibilidade do material do frasco e da sua tampa com os resíduos, resistência, volume e facilidade do manuseio;
Precauções na utilização de recipientes e amostradores:
Antes do uso, os recipientes e amostradores devem ser descontaminados conforme pré-requisitos da tecnologia a ser aplicada.
Após o uso, os recipientes e amostradores utilizados para coleta devem ser descontaminados, ou destinados conforme classe dos resíduos;
Plano de amostragem:
Amostragem de Resíduos Sólidos

## Slide 7
Composição Gravimétrica
Ponto de amostragem
O ponto de amostragem é o local onde será coletada a amostra;
Número de amostras
Para obtenção da concentração média do resíduo, deve ser coletada uma ou mais amostras compostas;
Para obtenção da faixa de variação da concentração do resíduo, devem ser coletadas no mínimo três amostras simples;
Para resíduos heterogêneos de difícil amostragem e cuja representatividade não puder ser definida com uma única amostra, a escolha do método e número de amostras caberá aos Órgãos Estaduais ou Federais de controle da poluição e preservação ambiental;
Volume de amostra
É necessário, durante a fase de planejamento, estabelecer quais as análises e ensaios que serão realizados e qual o volume de amostra é necessário para cada um deles. Muitas vezes é necessário também obter volumes que possibilitem a realização de contraprovas (ABNT 2004).
Plano de amostragem:
Amostragem de Resíduos Sólidos

## Slide 8
Composição Gravimétrica
Execução
Caminhão sendo pesado ao chegar na usina.

## Slide 9
Composição Gravimétrica
Execução
Caminhão descarregando Amostragem.

## Slide 10
Composição Gravimétrica
Execução
Caminhão vazio sendo pesado.

## Slide 11
Composição Gravimétrica
Execução
Quatro locais diferentes para serem recolhidas as amostras.

## Slide 12
Composição Gravimétrica
Execução
Sacos sendo rasgados e pesados até alcançar 30Kg.

## Slide 13
Composição Gravimétrica
Execução
Homogeneização da amostra.

## Slide 14
Composição Gravimétrica
Execução
Amostra que será classificada.

## Slide 15
Composição Gravimétrica
As amostras podem ser classificadas e separadas segundo a NBR 10007 da seguinte forma:
Matéria orgânica;
Papel, papelão e jornal;
Embalagem longa vida;
Plásticos (Mole e Duro), Pet e Isopor;
Metais ferrosos;
Metais não-ferrosos (alumínio);
Trapos, Panos, Couros e Borracha;
Pilhas e baterias;
Vidro;
Terra e Pedra;
Madeira;
Diversos (sendo todo o resto que não conseguimos classificar).