## Slide 1
Investigação Geológica e Geotécnica
Professor: Eng. Civil José W. Jiménez Rojas

## Slide 2
Investigação Geológica e Geotécnica
Métodos de Investigação Geológica
Unidade geológica: é um corpo geológico espacialmente delimitado, com características específicas e comportamento similar face à determinada solicitação.
Corpo geológico: Camada, zona ou trecho capaz de ser delimitado em superfície e/ou em subsuperfície, com características e propriedades singulares.
Comportamento similar: Comportamento semelhante face à mesma solicitação.
Solicitação: Ação sobre o ambiente geológico imposta, induzida ou resultante da interação com a ocupação antrópica.

## Slide 3
Unidades Geológicas
Toda unidade geológica está associada a um processo geológico específico, de tal sorte que o conhecimento dos processos que atuaram num local determinado é essencial para o conhecimento das unidades presentes.
Uma unidade geológica pode ser constituída por um conjunto de camadas ou por camadas individualizadas, em conformidade com a solicitação.
Exemplo: No caso de uma rodovia, uma camada de argila orgânica de um corpo aluvionar será considerada como uma unidade geológica, devido à possibilidade de induzir recalques do pavimento. Por outro lado, para fins de escavação, um conjunto de várias camadas de um aluvião, pode ser considerado como uma única unidade geológica.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 4
A investigação geológica
Caracterizar as solicitações;
Avaliar as unidades geológicas presentes em função dos dados existentes, de reconhecimento geológico e outros métodos;
Selecionar os métodos de investigação aplicáveis em função das solicitações, unidades geológicas, fase dos estudos, logística, resolução, prazo, custo e outras variáveis e distribuir as investigações na área através de critérios geométrico e geológico;
Elaborar especificações executivas, procedimentos de fiscalização, critérios de medição e pagamento, contrato e licitação;
Acompanhar os resultados e ajustar o plano de investigação;
Interpretar os resultados e elaborar os modelos geológico e geomecânico;
Elaborar seções geológicas e outras formas de apresentação de dados conforme requerido;
Acompanhar a escolha da solução e o desenvolvimento do projeto.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 5
Principais limitações
Resolução: capacidade do método de fornecer a informação desejada; a resolução de cada método pode variar conforme a solicitação ou ambiente;
Prazo: o prazo disponível para as investigações pode limitar ou até impedir a aplicação de determinados métodos em função do tempo de execução;
Custo: o custo das investigações varia entre um e três por cento do custo do empreendimento ou obra, exceto em casos especiais;
Custo x benefício: há um relação ótima entre o volume de investigação, que se reflete no custo das investigações e as informações obtidas, ou seja, o benefício alcançado.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 6
Métodos Geofísicos
Métodos sísmicos
São os mais empregados por refletirem as propriedades mecânicas das rochas e facilitam a interpretação e correlação com dados de sondagens diretas
Sísmica de refração (mais empregado); Sísmica de reflexão; Crosshole e tomografia sísmica
Métodos geoelétricos
Eletroresistividade (sondagem elétrica vertical e caminhamento elétrico); Potencial espontâneo; Condutividade (VLF); Radar de penetração (GPR)
Outros métodos geofísicos
Geofísica subaquática (sonografia, ecobatimentria, magnetometria e gravimetria
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 7
Poços (PI) e trincheiras (TR) de inspeção
Poços: escavação manual, com enxadão, pá e sarilho, com seções de 1,0m2 de lado, atravessando as camadas de solo;
Profundidade limitada pela presença de água, material instável e rocha; para prosseguir a escavação nessas condições são necessários procedimentos especiais;
Visualização de grande extensão do material e a retirada de grandes volumes de amostra e de amostras indeformadas;
Rápido até 10m. Profundidade máxima em condições ideais: 20m
Trincheiras são escavações em forma de valeta; podem ser feitas mecanicamente;
Cuidados: instabilização das paredes; quedas de pessoas e animais (necessário cerca e cobertura).
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 8
Poços (PI) e trincheiras (TR) de inspeção
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 9
Sondagem a Trado
Escavados manualmente com o auxílio de uma broca chamada trado, acoplada a hastes de aço de ¾ de polegadas e a um tê para imprimir o movimento giratório;
Somente atravessa a camada de solo, sendo interrompidos pela ocorrência de quaisquer materiais mais duros (rocha alterada mole, linha de seixos, etc) e pela presença de água subterrânea;
Permite a obtenção de grande volume de amostras deformadas;
Método rápido e portátil; profundidade máxima em condições ideais: 25 a 30m.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 10
Coleta de Amostras
Amostra deformada: amostra de solo retirada com a destruição ou modificação apreciável de suas características “in situ”; também chamada de amostra amolgada quando ocorre a fragmentação do material amostrado.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 11
Coleta de Amostras
Amostra deformada: amostra de solo retirada com a destruição ou modificação apreciável de suas características “in situ”; também chamada de amostra amolgada quando ocorre a fragmentação do material amostrado.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 12
Coleta de Amostras
Amostra deformada: amostra de solo retirada com a destruição ou modificação apreciável de suas características “in situ”; também chamada de amostra amolgada quando ocorre a fragmentação do material amostrado.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 13
Coleta de Amostras
Amostra indeformada: amostra de solo retirada sem ou com pequena modificação de suas características “in situ” com o uso de equipamentos e técnicas apropriadas.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 14
Coleta de Amostras
Amostra indeformada: amostra de solo retirada sem ou com pequena modificação de suas características “in situ” com o uso de equipamentos e técnicas apropriadas.
Investigação Geológica e Geotécnica

## Slide 15
Coleta de Amostras
Amostra indeformada: amostra de solo retirada sem ou com pequena modificação de suas características “in situ” com o uso de equipamentos e técnicas apropriadas.
Investigação Geológica e Geotécnica