## Slide 1
Classificação dos solos
Professor: Eng. Civil José W. Jiménez Rojas

## Slide 2
Classificação dos Solos
A importância da classificação dos solos
O objetivo da classificação dos solos, sob o ponto de vista de engenharia, é o de poder estimar o provável comportamento do solo ou, pelo menos, o de orientar o programa de investigação necessário para permitir a adequada análise de um problema.
Os índices empregados são geralmente a composição granulométrica e os índices de Atterberg.
Formas de Classificação
Origem: solos residuais e solos transportados.
Evolução pedogenética: classificação pedológica dos solos.
Características peculiares: presença de MO, estrutura, ...
Tipo e comportamento das partículas constituintes: sistemas classificação dos solos baseados em propriedades – índices.

## Slide 3
Classificação dos Solos
Exemplo: Classificação pedológica dos solos

## Slide 4
Classificação dos Solos
Classificação Unificada
Elaborado pelo Prof. Casagrande para obras de aeroportos. Atualmente é utilizado pelos geotécnicos em barragens de terra.
Apresenta uma tabela de classificação onde se identificam três principais divisões de solos: solos de granulometria grossa; solos de granulometria fina e; solos altamente orgânicos.
G | Pedregulho
S | Areia
M | Silte
C | Argila
O | Solo orgânico
W | Bem graduado
P | Mal graduado
H | Alta compressibilidade
L | Baixa compressibilidade
Pt | Turfa
Identificados pelo conjunto de duas letras. As 5 letras superiores indicam o tipo principal do solo e as 4 seguintes correspondem a dados complementares dos solos.
Exemplos:
SW – Areia bem graduada.
CH – Argila de alta compressibilidade.

## Slide 5
Classificação dos Solos
Classificação Unificada

## Slide 6
Classificação dos Solos
Classificação Unificada

## Slide 7
Classificação dos Solos
Classificação HRB (Highway Research Board)
É a classificação tradicionalmente mais empregada na caracterização de solos para uso em estradas.
Classifica os solos em 8 grupos:
solos granulares (% passante #200 < 35%) → A-1, A-2 e A-3;
solos finos (% passante #200 > 35%) → A-4, A-5, A-6 e A-7;
solos altamente orgânicos → podem ser classificados como A-8.
Baseado na granulometria e Limites de Atterberg.
Se inicia a classificação pela constatação da porcentagem de material que passa na peneira #200, só que são considerados solos de granulação grosseira os que tem menos de 35% passando nesta peneira.

## Slide 8
Classificação dos Solos
Classificação HRB (Highway Research Board)
Esquema para classificação pelo Sistema Rodoviário.

## Slide 9
Classificação dos Solos
Sistema trilinear de classificação textural
Considera as porcentagens das frações areia, silte e argila obtidas dos ensaios de granulometria.
Empregado na classificação de solos em engenharia rodoviária e em Pedologia.
Diagrama textural empregado em levantamentos de solos no Brasil (Lemos e Santos, 1982).