## Slide 1
Engenharia Civil
Prospecção do Subsolo
Mecânica dos Solos I
Professor: Eng. Civil José W. Jiménez Rojas

## Slide 2
NBR 6484. A sondagem consiste essencialmente em dois tipos de operação: Perfuração e Amostragem.
Sondagens de Simples Reconhecimento
Perfuração acima do nível de água;
Determinação do nível de água;
Perfuração abaixo do nível de água.
Prospecção do subsolo

## Slide 3
Resistência à penetração – SPT – NBR 7250
A Resistência à penetração é referida como o número N do SPT ou SPT do solo, sendo SPT as iniciais de “Standart Penetration Test”.
Número N do SPT | Compacidade da areia
0 a 4 | Muito fofa
5 a 8 | Fofa
9 a 18 | Compacidade média
18 a 40 | Compacta
Acima de 40 | Muito compacta
Número N do SPT | Consistência da argila
< 2 | Muito mole
3 a 5 | mole
6 a 10 | Consistência média
11 a 19 | Rija
> 19 | Dura
Em função da resistência a penetração, o estado do solo é classificado pela compacidade (areia), ou pela consistência (argila ou silte argiloso).
Prospecção do subsolo

## Slide 4
Resistência à penetração – SPT – NBR 7250
Apresentação dos Resultados
Prospecção do subsolo