## Slide 1: Avaliação de impactos
“Metodologia quali-quantitativa”
RCA/PCA

## Slide 2
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Classificação adotada
Impacto positivo (P): o que gera benefícios ao meio-ambiente direta ou indiretamente, ou também ao meio antrópico;
Impacto negativo (N): traz conseqüências danosas ao meio com que quase nenhum benefício;
Impacto de ação imediata (AI): quando a ação geradora cessar e com ela também o impacto resultante;
Impacto de ação a médio prazo (AM): quando o efeito do impacto se fizer sentir com duração mínima de 06 meses a 01 (um) ano;
Impacto reversível (R): quando sua ação, seja positiva ou negativa, pode de alguma forma sofrer reversão, cessando sua ação e retornando ao estado inicial;
Impacto irreversível (I): aquele cujos efeitos sobre o meio não poderão cessar totalmente, mesmo a longo prazo, podendo apenas ser mitigados;
Impacto de efeito cumulativo (EC): quando os efeitos resultantes da ação do mesmo vão se acumulando com o decorrer do tempo, mesmo que a ação geradora cesse;
Impacto de efeito simples (ES): quando os efeitos resultantes da ação do mesmo não se acumulam com o decorrer do tempo;
Impacto com ônus social (OS): aquele que não traz nenhum benefício ao meio antrópico e sem conseqüências prejudiciais;
Impacto com benefício social (BS): quando os efeitos sobre o meio antrópico trazem vantagens ou melhorias e facilidades, comparando com as condições iniciais antes da ação geradora.

## Slide 3
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Classificação adotada
A avaliação quantitativa dos impactos é feita a partir da atribuição de uma escala de níveis crescentes de efeitos negativos ao meio ambiente, segundo uma convenção:
-1 – “efeitos positivos”
0 – “sem efeitos negativos”
1 – “baixo nível de efeitos negativos”
2 – “médio nível de efeitos negativos”
3 – “alto nível de efeitos negativos”
O critério quantitativo é utilizado para a “hierarquização” da “urgência” na implantação e monitoramento das medidas ambientais estabelecidas no trabalho.

## Slide 4
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTAIS
EXEMPLO DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO “exercício”
COMPONENTE AMBIENTAL | TIPO DE IMPACTO | ATIVIDADES GERADORAS e CAUSAS PROVÁVEIS | LOCAIS CRÍTICOS | AVALIAÇÃO DO EFEITO | 
 |  |  |  | QUALIFIC. | QUANTIF.
SOLOS E ROCHAS | Erosão Hídrica | Terraplenagem corte e aterros, explotação de jazidas, canteiro de obras; | Taludes formados por cortes e aterros, jazidas e caminhos de serviço; |  | 
 | Movimentos de massa | Execução de taludes de cortes e aterros; supressão de vegetação. | Taludes formados por cortes e aterros e encostas. |  | 
ÁGUAS | Assoreamento | Limpeza e terraplenagem, caminhos de serviço, drenagem e obras de arte correntes; | Valetas de drenagem, transposição de cursos d’água, talvegues; |  | 
 | Inundações | Construção de aterros e cortes, desmatamento de margens, drenagens mal dimensionadas; | Talvegues, bueiros, cursos d’água; |  | 
 | Contaminação | Canteiro de obras (escritório e oficinas); manutenção na estrada. | Drenagens e cursos d’água naturais. |  | 
AR | Emissão de gases | Operações com equipamentos mal regulados e sem catalisadores; | Canteiro de obras, frentes de operação em zonas habitadas; |  | 
 | Geração de ruído | Operações com equipamentos sem manutenção preventiva; | Canteiro de obras, frentes de operação em zonas habitadas, jazidas e usinas; |  | 
 | Emissões de poeira | Atividades de movimentação de material em acesso e leito da estrada sem pavimentação; | Canteiro de obras, frentes de operação em zonas habitadas, jazidas e usinas; |  | 
 | Vibrações | Operação com equipamentos pesados, detonações c/explosivos. | Canteiro de obras, frentes de operação em zonas habitadas. |  |